## Slide 1
الوحدة السادسة
نظام الانتاج الآني JIT

## Slide 2: اولا : النشأة و التطور
بالرغم من ان بديات ظهور هذا الانظام بشكل رسمي و فعلي في شركة تيوتا في اليابان في الخمسينيات .. الا ان هنري فورد (شركة فورد الامريكية) هو اول من طبق فكرة هذا النظام في العشرينيات و بدون مسميات ..حيث انه كان اول من ادرك ان الضياعات و الهدر تخفض مستوى الفاعلية و و ترفع كلفة عمليات الانتاج... لذلك فقد عمل و بشكل مستمر على تخفيض كمية الموارد المهدورة في عمليات صناعة السيارات و كذلك قلل من وقت الانتاج

## Slide 3
بعد الحرب العالمية الثانية ، واجه المصنعون الامريكيون و اليابانيون مشكلة زيادة كلف الانتاج .... حيث قامت الشركات الامريكية بحل هذه المشكلات من خلال الانتاج الواسع و الحجم الاقتصادي الذي يخفض الكلف......

## Slide 4
و قد قامت شركة تيوتا بارسال احد مهندسيها ( Taiichi Ohno )
الى المصانع الامريكية المتخصصة بصناعة السيارات للاطلاع على اساليب الانتاج فيها و الكيفية التي يطبق فيها نظام الانتاج الواسع لديهم،

## Slide 5
ولكن خصائص البيئة اليابانية التي تتسم :
- بندرة الموارد
محدودية المساحات
جعلت من الصعوبة تطبيق نظام الانتاج الواسع فيها
و هذا حفز الشركة على السعي للبحث عن اساليب تعمد الى استثمار الموارد المحدودة وتقليل الهدر والضياعات ،

## Slide 6
وقد دفع ذلك Ohno الى ابتكار افكار و اجراءات عدت بعد ذلك نظاما خاصا بشركة تيوتا اطلق علية في البدايه ” نظام تيوتا للانتاج“
ويركز هذا النظام على الانتاج بجودة اعلى و كلفة ووقت اقصر من خلال تقليل الضياعات والهدروالذي اطلق عليه بعدها :
”نظام الانتاج الاني“

## Slide 7
يطلق على هذا النظام احيانا نظام (الخزين الصفري) كونه يهدف الى الغاء الخزين الا الضروري جدا منه
و لكنه فلسفة هذا النظام تذهب الى ابعد من ذلك بكثير فهو:
1- يهدف الى التقليل من الهدر و الضياعات في كل شيء
2- يعد نظاما لاكتشاف و تشخيص المشكلات

## Slide 8: Determining
العيوب
ضعف التزام المجهزين
ضعف كفاءة العاملين

## Slide 9
حيث يقوم هذا النظام بتشبيه المنظمة بسفينه تسير في بحر.... و الكل ما هو فائض (ضياعات او هدر ) يمثله الماء ....اما الصخور فهي المشكلات التي تعاني منها المنظمة والتي تكون مدفونه في القاع و يغطيها فائض ( الوقت.. الانتاج.. المواد الاولية... المساحات... الخ)
و كلما اتجهت المياة باتجاه الانخفاض... ازداد الاحتمال بان السفينة سوف ترتطم بهذه الصخور
وهذا ما يجعل من نظام الانتاج الاني نظام لحل المشكلات حيث انه بازالت الفائض والهدر سيقوم بالكشف عن تلك المشكلات و تشخيصها و حلها.

## Slide 11: انواع الضياعات في الانتاج
يعرف الضياع بأنه كل الاشياء التي ترفع من كلفة المنتوج ولا تضيف له قيمة للمنتوج او الخدمة ..او تتفوق كلفها على قيمتها
وهناك سبعة انواع من الضياعات:

## Slide 12: انواع الضياعات
1- الضياع الناتج عن الانتاج الفائض
2- اوقات الانتظارو هي الاوقات الضائعة في عملية الانتاج ابتداءا من مراحل التصميم الى التسليم للزبون
3- التصميم الضعيف للعمليات
4- الخزين ويعد احد اهداف هذا النظام لذلك يهدف النظام الى تحديد اهداف الخزن و تقليصها
5-العيوب في المنتجات و المواد التي تدخل في صناعتها

## Slide 13: اما الفكر الياباني فقد لخصها بثلاثة :
الهدر: و هو كل نشاط لا يمثل كلفة ولا يضيف قيمة.
التغيير و التذبذب:عدم الاستقرارفي الانتاج واساليب العمل ، اي لا توجد معايير و اساليب نموذجيه في العمل.
ضعف الحكمة والمنطق:السلوكيات غير المنطقية للادارة مثل:
الانشغال باللوم والمعاقبة والتوبيخ على الاخطاء اكثر من العمل على معالجة الاخطاء
اعتماد الاهواء والميول الشخصية في العمل واتخاذ القرارات

## Slide 14: خصاص نظام الانتاج الآني
1- اسلوب السحب بدلا من الدفع :
ماهو اسلوب الدفع:
بموجب هذا الاسلوب بتم انتاج المنتجات قبل طلب الزبون حيث تبدأ العملية من الخلف ابتداءا من تهيئة المواد الاولية مرورا بعملية الانتاج وصولا الى الزبون ... و هذه العملية بالتأكيد تولد محطات للخزن مثل خزن المواد الاوليه او المنتجات النهائيه لحين وصول طلب من الزبون

## Slide 15: نظام الدفع
الزبون
المجهز

## Slide 16
ب- ما هو اسلوب السحب:
هنا يقوم طلب الزبون بتحفيز عمليات الانتاج حيث تبدأ العملية من طلب الزبون اي من الامام باتجاة الخلف حيث لا يتم انتاج المنتجات الا عندما يرد الطلب من الزبون ولا تعتمد طاقة احتياطية او خزين حتى يتم الكشف عن الخلل في اي عملية انتاج.

## Slide 17: نظام السحب
الزبون
المجهز

## Slide 18: 2- الجودة من المصدر
دأبت الشركات على زيادة كميات انتاجها لتغطية الوحدات المعيبة .... بشكل ادى الى زيادة حجم الخزين
اما هذا النظام فهو يعمد الى تقليل الوحدات المعيبة من خلال
فحص الجودة و التطابق مع مواصفات المنتوج واستخدام الاساليب الاحصائية في كل مرحلة ، فضلا عن تخويل العاملين صلاحية التصرف عند تشخيص الخطأ او العيب..

## Slide 19: 3- احجام دفعات صغيرة
اي الانتاج بدفعات ذات كميات صغيرة ولذلك مزايا اهمها:
أ- يقلل من اوقات الانتظار و خزين تحت التشغيل بين مراحل الانتاج.
ب- سهولة وسرعة اجراء عمليات الفحص و اكتشاف المعيب

## Slide 20: 4- علاقات الشراكة مع المجهز
لكي ينجح نظام الانتاج الاني و لكون من اهم اهدافه تخفيض الخزين الى أدنى مستوى فهو يتطلب :
1- تقليل عدد المجهزين.
2- استخدام المجهزين ضمن الرقعة الجغرافية قدر الامكان.
3- تقوية العلاقات معهم

## Slide 21
1- تقليل عدد المجهزين
ان هذا المبدأ يجعل الشركات تقتصر على عدد محدود من المجهزين بالشكل الذي يجعلهم اكثر تأني في اختيار المجهز و تأمين المعلومات الكافيه عنه و من ناحية اخرى فان هذا يجعل المجهز اكثر رغبة في الحفاظ على الشركة التي اختارته من خلال تأمين المواد المطلوبه بالجودة والسرعه والكلفة المطلوبه

## Slide 22
2- التعامل مع المجهزين الاكثر قربا
نظام الانتاج الاني يحتاج الى مواعيد تسليم دقيقة و محددة فلا يوجد خزين نهائي و لا مواد اوليه يمكن ان تغطى العجز في الطلب ... لذلك تحرص الشركات التي تطبق هذا النظام اعتماد الموقع الجغرافي للمجهز كمعيار في الاختيار

## Slide 23
3- العلاقات القوية مع المجهز
اي اعتماد التوجه التعاوني وليس التنافسي مع المجهز ...
ويقصد بالتوجة التنافسي اعتماد مبدا الفوز والخسارة في التعامل بين المجهز والشركة ..
اما التوجة التعاوني فهو الشراكة بين المجهز والشركة في الكثير من العمليات منها تصميم المنتج ليقوم المجهز بصنع الاجزاء الملائمة بجودة عالية وكذلك الشراكة في تطوير التصميم واطلاع كل طرف على سير عمليات انتاج الطرف الاخر و العمل على تحسينها

## Slide 24: 5- الصيانة الانتاجية الشاملة
في الشركات التي تعتمد نظام الانتاج الاني يكون العامل مسؤولا عن صيانه الاجهزة والمكائن التي تقع تحت مسؤوليته
فضلا عن برامج الصيانه الوقائية
و ذلك من خلال قيام العامل بنفسه ببعض الاعمال البسيطة والروتينية للصيانة والتي لا تتطلب تخصص عالي..

## Slide 25: 6- التحسين المستمر
قبل تبني المفاهيم اليابانية في التحسين ... كان المنهج الغربي في التحسين يركز على التطوير و الابتكار و كانت اهم سماته :
القفزات الواسعة او التحسينات الكبيرة
يقوم بها افراد متخصصين
تتطلب جهود و نفقات كبيرة
هنالك فواصل زمنية طويلة بين تطوير و آخر
ينصب الاهتمام الاكبر على الوصول الى مستويات تكنولوجية اعلى

## Slide 26
يعتمد المنهج الياباني مبدأ التحسين المستمر الذي يتضمن التحسين التدريجي والمستمر في مختلف اوجه عمل المنظمة و بما متوفر من ( فضاءات ، افراد ، مكائن، تكنولوجيا)
على اساس ان هنالك دائما فرصا للتحسين في العمليات اما لأن :
هنالك اخطاء يجب اصلاحها .
هنالك فرص تطوير نحو الافضل وهذه الفرص تأتي من:

## Slide 27
التغيير في توقعات الزبون و ذوقه .
الممارسات الجديدة للمنافسين .
تكنولوجيا جديدة

## Slide 28: 7- نظام كانبان”KANBAN”
حتى يتم تطبيق الدفعات الصغيرة و تقليل المخوزن فان ذلك يتطلب سحب المواد حسب الطلب فقط( اي السحب وليس الدفع)و هنا يستخدم ما يسمى بنظام ” كانبان ”
و هي كلمة يابانية تعني ” بطاقة“ توضع في حاوية ذات حجم نموذجي يسع لكمية معينه من المواد او اجزاء و مكونات و احالة البطاقة مع الحاوية الى المرحلة السابقة تعني وجود حاجة الة كمية محددة من المواد او الاجزاء

## Slide 29
…
…
…
Upstream Process Final Buffer
Downstream Process Initial Buffer
….
…
Kanban Receiving post

## Slide 30: 7- نظام كانبان”KANBAN”
كيف يتم تحديد عدد الحاويات او البطاقات
حتى يتم تحديد عدد الحاويا في نظام كانبان نحتاج الى معرفة وتحديد الاتي:
الطلب اليومي (حجم الدفعة اليومية)
وقت الانتاج اللازم لانتاج الحاوية الواحدة
وقت الانتظار
كمية المواد او الاجزاء في الحاوية( و هي قياسية لا تتغير)
نسبة خزين الامان المطلوبة في حالة اتباع الشركة سياسة خزين الامان

## Slide 31: 7- نظام كانبان”KANBAN”
العدد المطلوب من حاويات كانبان =
الطلب اليومي *( وقت الانتاج للوحدة الواحدة +وقت الانتظار للوحدة الواحدة) ( ا- نسبة خزين الامان)
--------------------------------------------------
عدد الوحدات في كل حاوية

## Slide 32: مثال 1
تنتج احدى الشركات اطارات خاصة بالشاحنات ... الطلب اليومي على الاطارات 2000اطار ، وقت انتاج الاطار الواحد 0.02 يوم ووقت الانتظار 0.08 يوم ، الحجم النموذجي للحاوية 22 قطعة
و من سياسة الشركة الاحتفاظ بمخزون امان بنسبة %10
1- كم هو عدد الحاويات المطلوبة
2- اذا تم تقليل وقت الانتظار الى 0.06 يوم ، ما هو التغيير الذي سيطرأ على عدد الحاويات
3- اذا الغت الشركة سياسة مخزون الامان ...ناقش التغيير